## Slide 1: Sistema Tactico Actulizado SITAC Fuente: Bomberos de Francia
 | SITAC | Anexo K PG-1-DGSMS-121

## Slide 2: CONTENIDO
Introducción
Objetivo
Situación Táctica Actualizada (SITAC) y Orden Grafico (OG)
El código de colores
Representación del siniestro
Los medios terrestres: vehículos
Los medios aéreos
Los medios de logística
Las acciones
El mando
El agua
La zona de intervención
Fuente de peligro y punto sensible
Un ejemplo

## Slide 3: 1- Introducción
Las Herramientas Gráficas permiten
  ESQUEMATIZAR GRAFICAMENTE Y
  DE MANERA DINAMICA
las principales informaciones operativas del siniestro.
Esto permite un ahorro de tiempo, una disminución del riesgo de incomprensión y una
uniformización del contenido gracias al simbolismo.

## Slide 4: 2- Objetivo
El objetivo de las herramientas graficas es de asegurar y optimizar
la OBTENCIÓN,
la TRANSMISION
y la COMPRENSION
de la información operativa tanto para los diferentes niveles de mando.

## Slide 5: 3- Situación Táctica Actualizada (SITAC) y Orden Grafico (OG)
Las herramientas graficas permiten realizar dos tareas esenciales:
Hacer una Situación Táctica Actualizada (SITAC),
Hacer un Orden Grafico (OG),
¿Cuál es la diferencia?
SITAC = dibujos con rayas “enteras”
OG = dibujos con rayas en “puntillas”

## Slide 6
Elaborar una Situación Táctica Actualizada (SITAC), una representación grafica
en un momento dado y una actualización en tiempo real de
  La zona de intervención (ZI)
  La zona del siniestro, accidente, fuego,…
  Las acciones o tareas hechas
  Los recursos presentes
  Los sectores geográficos o funcionales activos
  Los puntos sensibles
  Las fuentes de peligro
  Y todo lo que hay establecido en el lugar

## Slide 7
Elaborar un Orden Grafico (OG), una representación grafico del dispositivo como lo provee el MANDO en un futuro próximo de
  Las acciones o tareas a iniciar
  Los medios a enviar o a pedir
  Los sectores geográficos o funcionales ha fijar
  Y todo lo que se pueda prever

## Slide 8: 4- El código de colores
Color | ¿Para que? | Siniestro | Personas | Recursos, lugares | Acciones
 | Personas | Victimas | Implicados, victimas, heridos, muertos, desaparecidos | Ambulancias, puesto medical avanzado, hospitales, vehículos de bomberos realizando evacuaciones,… | Evacuación, confinamiento, reconocimiento, salvamento, rescates.
 | Incendio explosión | Incendios explosiones | Bomberos | Vehículos de bomberos (BUP,…) | Ataques al fuego, evitar la propagación, cortinas de agua, reconocimiento, excarcelación,
 | Agua | Alimentación | Bomberos | Hidrantes, bocas de agua, ríos, lagos, pantanos, nodrizas, vehículos de bomberos realizando abastecimiento, | Reconocimiento, abastecimiento de agua, lanzas de espuma, bombeo,…
 | Riesgo tecnológico | Fugas, derrames, poluciones, | Bomberos, especialistas, técnicos … | vehículos NBQ, | Reconocimiento, taponamiento, obturación, medidas,…
 | Mando |  | Bomberos: mando, jefe de sector,… | Puesto de mando avanzado, puesto de gestión de crisis, vehículos de jefes de grupo, de la guardia, Puesto de encuentro de recursos | Sectores geográficos o funcionales.
 | No definido |  | Policías, otros servicios,… | Otros vehículos, esquema de la zona de intervención | Otras acciones

## Slide 9: 5- Representación del siniestro
Tipo | Representaciones posibles | 
Incendio | Galpón de 1000 m2 2 victimas Botellas de GAS | Incendio en el 4 piso Edificio de 6 pisos
Explosión | Explosión de GAS en una casa individual 1 desaparecido | Explosión en la empresa química
Humano | Manifestación violenta de 3000 personas | 
Inundación | Inundación de 1 sótano | Inundación del barrio SUR 500 personas, 150 casas
Riesgo tecnológico | Derrame de 1200 litros de acido nítrico en el túnel | Fuente radiactiva de alta intensidad perdida en la empresa

## Slide 10: 6- Los medios terrestres: vehículos
Importante
Obligatoriamente los medios (menos los de mando, aéreos y logística) están conectados a una acción.
El color depende tanto del tipo de código como de la misión o la acción

## Slide 11
B100
C1
B300
E10
K1
Un autobomba ligero | Assistencia tecnica | Un autobomba pesado | Autoescalera que va a venir | Contenedor riesgo quimico
B301
B302
Una bomba pesada que hace de NODRIZA | Una bomba pesada que hara evacuación cuando llegue
POLICIA
AMB
GRUA
AUTOBUS
AUTOBUS
Policía que va ha llegar | Ambulancia | Grúa | Autobús hace evacuación | Autobús hace relevo de bomberos

## Slide 12
Punto de transito
PC
COE
ACV
E
Puesto de
Comando
Centro de
Operaciones de
Emergencia
Area de Espera
Area de Concentración
de Victimas

## Slide 13: 8- Los medios aéreos
El color depende tanto del tipo de código como de la misión o la acción a realizar
Debajo del símbolo se escribe el tipo de helicóptero o de avión
Los medios aéreos no están obligatoriamente conectados a una acción.
Mando | Rescate o sanitario | Contra incendios
EC145 | EC145 | CL415

## Slide 14: 10- Las acciones
Las acciones siempre están conectadas entre el recurso y el lugar de su actuación.
Actual | Prevista | El color depende tanto del tipo de código como de la misión o la acción
R + 1
XXX
 | R + 1 = Lugar de la acción (Al ras + 1 nivel)
 | XXX = Tipo de la acción (ataque interior, descarcelación, ventilación,…)
1500 I
 | 1500 I = Antes de las 15H00
 | I 1500= Después de las 15H00

## Slide 15: 9- Los recursos de logística
Ya sea en la SITAC o en el OG, los recursos de logística pueden habilitarse en una estructura ya existente o en una estructura de tipo armable (puesto medico avanzado)
Estructura existente | Estructura a armar
PSA
PSA
ERAS
ESPUM
Puesto Sanitario Avanzado | Puesto Sanitario Avanzado Armado | Compresor de ERAS previsto | Reserva de espumígeno

## Slide 16
B102
B300
R+4
INT - 45
C2
B200
Ataque de un autobomba ligero | 
Ataque por el interior de un autobomba pesado al 4 nivel del edificio con una manquera de 45 | 
Acción de descarcelación | 
Línea defensiva hecha | 

## Slide 17
B102
B303
B300
B102
R+7
35 P
POLICIA
Acción de evacuación de una bomba ligera (las acciones de evacuación son siempre de “adentro” hacia “afuera”) | 
Reconocimiento de un autobomba pesado | 
Previsión de abastecimiento en agua de un autobomba ligero por un autobomba pesado | 
Confinamiento en un edificio de 7 pisos con 35 personas dentro ha realizarse por la policía cuando llegue | 

## Slide 18
R+7
35 P
POLICIA
B300
B300
B200
Confinamiento en un edificio de 7 pisos con 35 personas dentro realizado por la policía | 
Abastecimiento de agua de un hidrante a un autobomba pesado | 
Abastecimiento de agua de un autobomba forestal a uno autobomba pesado a traves de una noria | 

## Slide 19: 11- El mando
Color | ¿Para que? | Personas | Medios | Acciones
 | Mando | Bomberos: mando, jefe de sector,… | Puesto de mando avanzado, puesto de gestión de crisis, vehículos de jefes de grupo, de la guardia, Puesto de encuentro de recursos | Sectores geográficos o funcionales.

## Slide 20
Hay dos tipos de sectorización:
La sectorización geográfica
La sectorización funcional
Vivienda R+2
Fuego Habitación
R+1
B100
B300
SGT
B301
B302
B303
SGT
600m

## Slide 21: 12- El agua
60 m3
Tipo | Símbolo
Hidrante o boca de agua con provisión de agua continua | 
Hidrante o boca de agua con agua discontinua (problemas de caudal o de presión) | 
Punto de aspiración de agua discontinua (se puede poner la capacidad – aquí 60 - en m3) | 
Punto de agua para helicópteros | 
Punto de aspiración de agua continua (pantano, río) | 

## Slide 22: 13- La zona de intervención
La zona de intervención se puede dibujar sobre todo tipo de documento:
  Un mapa en escala de 1/25000 (ideal para incendios forestales)
  Un mapa de la zona
  Una foto (ejemplo : Google-Maps)
  Una hoja de papel en blanco

## Slide 23
Casa
Casa
R+2
R+11
Nave
1500 m2
Granja
Casa unifamiliar | 
Casa unifamiliar de 2 pisos | 
Edificio de 11 pisos | 
Galpon industrial con 1500 m2 de superficie | 
Granja | 

## Slide 24
2 P
Camión
1 P
Autobús
20 P
Código:3
Vehículo con 2 personas | 
Camión con el conductor | 
Autobús con 20 personas | 
Camión de materiales peligrosos con un liquido inflamable | 
V
V
V
Altura no conocida | Altura BAJA Menos de 2 metros | Altura ELEVADA Mas de 2 metros

## Slide 25
0
500m
N
Viento – Dirección / Intensidad
Sol
2130
Mar
1230
0620
Escala y orientación | 
Temperatura | T°
Humedad Relativa | HR
Nubes | 
Lluvia | 
Granizos | 
Relámpagos | 

## Slide 26: 14- Fuente de peligro y punto sensible
Los puntos sensibles son aquellas cosas o personas que hay que salvar o rescatar o proteger del accidente o siniestro. Generalmente no están involucradas en el siniestro.
Tipo | Color | Representación | Ejemplos
Humano |  |  | Persona atrapada en un vehículo. Persona que hay que rescatar de un incendio. Persona confinada. Persona desaparecida.
Incendio / Explosión |  |  | Almacenamiento, bosque al lado de un incendio.
Riesgo tecnológico (NBQ) |  |  | Deposito de producto.
Agua |  |  | Deposito de agua potable. Río. Pantano,…

## Slide 27
!
?
Deposito grande de amoniaco | Posible contaminación del río por las aguas de extinción
!
Deposito grande de amoniaco | Deposito grande de amoniaco
Q | 120 m3 de NH3
!

## Slide 28
Las fuentes de peligro son aquellas cosas o personas que están muy cerca del accidente o siniestro. Generalmente están involucradas en el siniestro.
Tipo | Color | Representación | Ejemplos
Humano |  |  | Manifestación violenta.
Incendio / Explosión |  |  | Botellas de gas dentro de un incendio. Reserva de diesel en un incendio de granja.
Riesgo tecnológico (NBQ) |  |  | Deposito de producto.
Agua |  |  | Inundación, subida rápida del agua,…